AL7480B智能网络报警系统

小

区

应

用

方

案

一、概述

报警系统是为了保证被防范区域的人身财产安全。通过在房间门窗、室内其它部位及围墙周边等安装各种探测器进行昼夜警戒。当监测到警情时通过报警终端（报警主机或防区扩展模块）传输至管理中心的大型通讯报警主机AL-7480。报警主机将准确显示警情发生的住户名称、地址和所遭受的入侵方式等，提示保安人员迅速确认警情，及时赶赴现场，以确保住户人身和财产安全。用户也可通过固定式紧急安钮或遥控器上的紧急按键，在室内发生抢劫案件和病人突发疾病时，向智能化管理中心呼救报警，中心可根据情况迅速处警。

网络报警系统功能描述：

1．	报警管理中心部分，该中心可实现：

●	监视和记录入网用户向中心发送的各种事件，如：报警事件、设备在线报告、故障报告、测试报告等；

● 	同步地图显示：在防范地区地图上实时显示发生事件的用户区域位置及报警区域。

2．	处理警情功能

●	记录报警发生的时间、地点、探测器报警原因；

●	记录处理警情的过程；

●	向上一级处警单位转发警情。

3．	信息管理：

●	录入、修改、打印用户信息，统计查询用户信息，建立用户档案；

●	实时维护用户的撤布防信息、测试信息；

●	提供数据定期备份及手动备份功能；

4． 报警主机或防区扩展模块：

●	适合于终端用户或报警点；

●	用来连接各种探测器；

●	与中心接警机采用总线方式连接，向中心发送布防/撤防等用户所有操作及状态报告。

5．	探测器：

●	室内安装的探测要性能可靠、安装隐蔽性强，不影响住宅环境；

●	同时，可在室内安装紧急求救按钮，可与报警系统相结合建立医疗看护求助系统及紧急安全求救系统。

二、系统设计

报警系统以大型报警通讯主机AL7480B为中心，通过总线连接用户所需要的报警终端。

1．	报警终端（报警主机或防区扩展模块）

在每个房间配报警主机1台，房间内的探测器可根据用户的实际防范需求来选择：防火可选择烟感探测器，防盗可选择被动红外探测器或门磁、窗磁等；紧急求助可选择紧急按钮;

一台报警主机最多可连接8个探测器，并可就地布/撤防；

用户也可选择防区扩展模块连接所用的探测器，通过报警中心进行统一布/撤防

2．	管理中心

a.	中心配备管理电脑1台；

b.	报警通讯控制主机1台；

c.	中心接警管理软件1套；（可选）

d.	打印机1台；

e.	电脑音箱1套。

3．	信号分离及中继

如果信号传输距离过长（超过1.2公里）需要增加中继器。也可加分离器

4．	供电及电源

a．家庭防盗报警系统采用现场集中供电方式，建议每栋楼使用独立电源箱；

b周界报警系统采用集中供电方式，由中心对每对探测器进行集中供电。

c．注意供电时必需共地。

5. 报警通知

a探测到报情的探测器立即发出报警信号到报警管理中心，报警管理中心通过电子地（GIS）识别报警区域确切位置；

b 报警管理中心发出语音、警笛、警灯提示； 翻越区域现场报警，发出语音、警笛、警灯、警告；夜间与周界探照灯联动，报警时，警情发生区域的探照灯自动打开。

c报警管理中心进行报警状态、报警时间的记录。若必要可设置向110发出报警信号。周界报警系统与闭路电视监视系统联动。

d报警时，警情发生区域的图像自动在监控中心图像监视器上弹出，监控中心通过操作云台和可变镜头监视警情发生区域的实况，启动录像机进行录像。

e. 警情处理完毕后，报警管理中心可控制前端设备状态的恢复。

三、系统结构

四、报警设备选型

1．AL7480-8防区扩展模块

AL7480-8防区扩展模块是具有总线通讯功能的报警设备，与AL-7480报警主机配合使用。

●	AL7480-8：接入8个常开NO或常闭NC有线防区

●	采用总线通讯方式，与AL-7480报警主机配合使用

●	具有警号输出接口，跟随报警输出

●	可装入86电气盒

3. AL-7480B 大型报警通讯控制主机

●	最多可接1024个防区：本机带有8个有线防区,通过总线可外接127个防区扩展模块

●	双通讯总线输出，通讯距离可达2400米，可用0.5mm2的双绞线

●	所有防区以分区方式管理，最多有128个分区。

●	每个键盘可以控制1个或多个分区，各键盘可分别对自己所辖的分区同时进行布防、撤防等操作；主键盘可以对单个分区、防区进行独立布防、撤防操作

●	支持8个键盘，可独立操作，汉字界面。其中1个主键盘、7个从键盘，通过主键盘编程可以让任意键盘跟随所有报警并显示报警信息

●	防区及设备名称可进行任意汉字更改，非常便于用户识别报警位置等信息

●	多种联动功能：报警联动、撤/布防联动、异常联动、手工直接操作联动设备，适应各种需求，联动最多可达4096路，可实现电子地图、就地报警、出/入口指示等

●	有三级权限密码，分别为：管理、编程、操作

●	用自带的RS232串口实现与中心计算机的直连

●	通过电话线与报警中心以Contact ID协议连接，可电话通知用户

●	通过键盘密码、遥控器、中心计算机、电话进行撤、布防操作

●	通过管理密码或者用遥控器对主键盘的撤布防,实现对所有键盘的撤布防

●	支持防区扩展模块的就地控制报警输出

●	支持汉字打印输出

●	可通过电脑软件对主机进行任意编程，调试极为方便。可远程编程后，直接发送到现场，由电脑直接向其写入配置信息

●	远程程序升级，针对客户的特殊要求定制程序，发送程序文件给用户，由用户直接通过电脑写入即可

4．AL2006S 管理中心软件

AL2006S管理中心软件是AL2006S小区智能网络安防系统的重要组成部分，整个联网系统通过它来进行各种信息处理和管理操作。

●	WINDOWS界面，多媒体工作方式，语音提示警情，用户操作简单直观，性能稳定可靠

●	用户资料信息丰富，并且可以自定义数据项。

●	从AL-7480报警主机接收报警信号实现报警显示，打印，存储，查询等处理。

●	多级电子地图定位、显示

●	多级操作管理权限

●	灵活设置的分类显示板

●	可自定义的打印、显示信息的内容和格式

●	多种不同声音，语音自己选择；不同警情及操作会有不同的声音及语言提示。

●	中心布/撤防操作

●	可通过中心向各用户电话报警、短信报警

●	局域网多计算机信息发布

●	实时监控系统线路安全状态

●	查询历史报警事件

5．	直流电源AL-12V/7AH

●	为报警系统提供稳压电源

●	可以配备蓄电池

●	自动对电池充电

●	交流输入：220V AC

●	直流输出：12V DC，7HA

五、通讯总线、电源线的布线规范

1．系统通信采用RS-485总线，线材选用2芯屏蔽双绞线。

具体要求：铜质，线径0.5～0.75平方毫米，阻抗38～88欧姆/公里，容抗30～50纳法/公里，绞距20毫米的2芯屏蔽双绞线(如果线的距离不超过500米，可以适当降低线的标准，但必须为双绞线)。

2．系统的总线（由两个或多个相互间具有物理连接的设备组成）上最多允许挂接128个总线设备，在不加中继器的情况下，总线长度不大于1200米。

3．系统总线不应出现分支情况，如分支不可避免，则必须满足以下三条要求：

●	分支长度不大于10米；

●	总线长度之和不超过800米；

●	该分支线上的设备总数不得超过50个。

●	所有通信信号线应尽量远离干扰源，信号线应走弱电井，不能与强电（如220伏住宅电源）或射频信号线路（如CATV、大信号音频线）并行走线，若并行走线，距离应大于0.5米。

●	所有线路的接点必须采用焊接或镙丝卡紧的连接方式，并做防水及防潮处理，例如，可将对接点焊接后用防水胶带缠紧或用环氧树脂密封处理。

4．信号共地：

●	同一个网段上的所有设备必须具有统一的信号地，以避免共模干扰。

●	集中供电时，把同一个网段上的所有电源（包括通讯设备的自带电源）的直流负极直接接到一起组成公共信号地，此时信号地即直流电源地。

●	单家独立供电时，把同一个网段上所有总线设备的地（黑线）引脚接在一起，由此组成公共信号地。

5. 总线使用线材推荐选型

| 布线距离 | 信号线 | 电源线 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200米内 | 2*0.3mm2,双绞，护套线 | 2*0.5mm2,平行，护套线 |  |
| 200-500 | 2*0.5mm2,双绞，护套线 | 2*0.75mm2, 平行，护套线 |  |
| 500-1200 | 2*0.75mm2,屏蔽双绞，护套线 | 2*1.0mm2, 平行，护套线 |  |
| 1200米以上 | 2*1.0mm2，屏蔽双绞，护套线 在1200处加中继器 | 2*1.5mm2,以上， 平行，护套线 |  |

6．现场布线图例

六、AL-7480典型接线图

七、报警系统设备列表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 报警主机 | AL7480 |  |  |  |
|  | 中文键盘 | AL-730 |  |  |  |
|  | 遥控器 | YKQ |  |  |  |
|  | 8防区扩展模块 | AL7480-8A |  |  |  |
|  | 双防区带继电器模块 | AL7480-2C |  |  |  |
|  | 双防区模块 | AL7480-2A |  |  |  |
|  | 单防区带继电器模块 | AL7480-1C |  |  |  |
|  | 单防区模块 | AL7480-1A |  |  |  |
|  | 主动互射红外线探测器电子光栅 | ABI10-1207 |  |  |  |
|  | 三光束红外对射探测器 | ABE-15 |  |  |  |
|  | 紧急按钮 | HO-01B |  |  |  |
|  | 有线门磁 | HO-03 |  |  |  |
|  | 被动红外探测器 | XC-3 |  |  |  |
|  | 警号 | ES-626 |  |  |  |
|  | 备用电源 | AL-12V/7AH |  |  |  |
|  | 8通道总线中继分线器 | AL-7426 |  |  |  |
|  | 中继器 | ZJQ-A |  |  |  |
|  | 64路指示灯 | AL7464 |  |  |  |
|  | 32路继电器 | AL-7432 |  |  |  |
|  | 中心接警机 | AH-9000 |  |  |  |
|  | 中心接警软件 | AL2005S |  |  |  |
|  | 报警专用打印机 |  |  |  |  |
|  | 中心电脑 |  |  |  |  |
|  | 电源电缆 | RVV2*1.0 |  |  |  |
|  | 通讯电缆 | RVSP2*075 |  |  |  |
|  | 通讯分支电缆 | RVV4*0.5 |  |  |  |

八、售后服务

我公司设立专门的客户服务部门，有专门的工程师为用户提供售后服务和技术支撑。

1）、咨询服务

可随时电话或书面解答产品使用和系统操作方面的疑问， 必要时派员到现场服务。

2）、维修服务

- 工程竣工之后免费保修一年，保修期外，公司长期提供维修服务。

- 保修时，甲方指定联系人电话通知或用户单位书面通知我公司。

- 接到甲方通知后24小时内解决维修问题。

- 免费维修期内，人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。

- 免费维修期以外的维修服务仅收取维修成本费。

3）、定期维护

公司派技术人员定期联系甲方，对工程进行质量跟踪，及时反馈质量信息，以便及时进行维护保养。

4）、以下情况不属保修范围

- 因不正常操作及人为或自然灾害而引起的损坏。

- 自行才拆卸改换机内任何部分（如线路、零件等）后造成的损坏。

- 非我方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障

5）、更新升级服务

若系统正式运行一段时间后，甲方需要对系统的一些设备进行更新换代，我公司会安排技术人员协助甲方对已运行系统进行改进提高。若系统使用的软件版本升级，我方无偿提供软件新版本，使甲方的系统始终处于最先进的水平和最完善的状态。

九、联系方式

如果有什么需要或技术问题可以随时与我们联系

联系人：陈小姐

电话：0755-88822770